ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Автомобиль А21R22, А21R23

А=900 мм;

B=1610 мм (для автомобиля со стальной платформой);

B=1545 мм (для автомобиля с алюминиевой платформой);

C=2536 мм;

D=2066 мм (для автомобиля со стальной платформой);

D=2160 мм (для автомобиля со стальной платформой увеличенного размера);

D=2160 мм (для автомобиля с алюминиевой платформой).

Автомобиль А21R32, А21R33, C41R92

А=900 мм;

B=2089 мм (для автомобиля со стальной платформой);

B=2024 мм (для автомобиля с алюминиевой платформой);

C=2536 мм;

D=2140 мм (A21R32, A21R33);

D=2170 мм (C41R92);

E=2066 мм (для автомобиля со стальной платформой);

E=2160 мм (для автомобиля со стальной платформой увеличенного размера);

E=2050 мм (для автомобиля с алюминиевой платформой).

Автомобиль А22R22, А22R23

А=900 мм;

B=1610 мм (для автомобиля со стальной платформой);

B=1545 мм (для автомобиля с алюминиевой платформой);

C=2536 мм;

D=2066 мм (для автомобиля со стальной платформой);

D=2050 мм (для автомобиля с алюминиевой платформой).

Автомобиль А22R32, А22R33, C42R92

А=900 мм;

B=1753 мм (для автомобиля со стальной платформой);

B=1688 мм (для автомобиля с алюминиевой платформой);

C=2536 мм;

D=2175 мм (A22R32, A22R33);

D=2210 мм (C42R92);

E=2066 мм (для автомобиля со стальной платформой);

E=2160 мм (для автомобиля со стальной платформой увеличенного размера);

E=2160 мм (для автомобиля с алюминиевой платформой).

Автомобиль А31R22, A31R23

А=900 мм;

B=2536 мм.

Автомобиль А32R22, A32R23

А=900 мм;

B=2536 мм.

Автомобиль А31R32, A31R33, C45R92

А=875/9001) мм;

B=2513/25361) мм;

C=2735 мм (A31R32, A31R33);

C=2815 мм (C45R92).

1) Для автомобиля с оперением «GAZelle NN».

Автомобиль А32R32, A32R33, C46R92

А=900 мм;

B=2536 мм;

C=2735 мм (A32R32, A32R33);

C=2815 мм (C46R92).

Автомобиль А65R22, A65R23

А=900 мм;

B=2536 мм;

C=2725 мм (без кондиционера);

C=2848 мм (с кондиционером).

Автомобиль А65R32, A65R33, A62R32, A62R33

А=900 мм;

B=2536 мм;

C=2725 мм (без кондиционера);

C=2848 мм (с кондиционером).

Автомобиль C45R02

А=900 мм;

B=2536 мм.

Автомобиль C46R02

А=900 мм;

B=2536 мм.

Автомобиль A65R52

А=900 мм;

B=2536 мм;

C=2740 мм (без кондиционера);

C=2860 мм (с кондиционером).

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

| Параметры | Модель автомобиля |
| --- | --- |
|  | A21R22/ A21R23 | A21R32/ A21R33 |
| Количество мест (включая водителя), чел | 3 |
| Технически допустимая максимальная масса автомобиля1), кг | 2490 – 3500 | 3285 – 3500/ 2490 – 3500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг |  |  |
| с дв. ISF2.8 Евро-4 | 21152) (21003)) | 22702) (22453)) |
| с дв. ISF2.8 Евро-5 | 21352) (21203)) | 22902) (22653)) |
| с дв. TDI 2.0 | 20852) (20703)) | 22052) (21803)) |
| с дв. А274, А275 | 20002) (19853)) | 21252) (21003)) |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей автомобиля, кг: |  |  |
| переднюю | 1550 |
| заднюю | 2600 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
| Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,7 | 6,5 |
| Контрольный расход топлива (замеряется по специальной методике) при движении с постоянной скоростью, л/100 км |  |  |
| c дв. ISF2.8: |  |
| 60 км/ч | 8,5 |
| 80 км/ч | 10,3 |
| с дв. TDI 2.0: |  |
| 60 км/ч | 8,1 |
| 80 км/ч | 9,7 |
| с дв. А274, А275: |  |
| 60 км/ч | 9,8 |
| 80 км/ч | 12,1 |

1) Фактическая масса ТС указывается в сопроводительной документации на автомобиль.

2) Для автомобилей со стальной платформой.

3) Для автомобилей с алюминиевой платформой.

| Параметры | Модель автомобиля |
| --- | --- |
|  | A21R22/ A21R23 | A21R32/ A21R33 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 |
| Углы свеса (с нагрузкой), град.: |  |  |
| передний | 22 |
| задний | 16 | 11 |
| Максимальный подъём, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 26 |
| Погрузочная высота, мм | 975 |

| Параметры | Модель автомобиля |
| --- | --- |
|  | A22R22/ A22R23 | A22R32/ A22R33 |
| Количество мест (включая водителя), чел | 7 |
| Технически допустимая максимальная масса автомобиля1), кг | 3195 – 3500/ 3085 – 3500 | 3315 – 3500/ 3205 – 3500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг |  |  |
| с дв. ISF2.8 Евро-4 | 22502) (22353)) | 23602) (23453)) |
| с дв. ISF2.8 Евро-5 | 22702) (22553)) | 23802) (23653)) |
| с дв. TDI 2.0 | 22202) (22053)) | 23302) (23153)) |
| с дв. А274, А275 | 21552) (21403)) | 22602) (22453)) |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей автомобиля, кг: |  |  |
| переднюю | 1550 | 1650/1550 |
| заднюю | 2600 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
| Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,7 | 6,5 |
| Контрольный расход топлива (замеряется по специальной методике) при движении с постоянной скоростью, л/100 км |  |  |
| c дв. ISF2.8: |  |
| 60 км/ч | 8,5 |
| 80 км/ч | 10,3 |
| с дв. TDI 2.0: |  |
| 60 км/ч | 8,1 |
| 80 км/ч | 9,7 |
| с дв. А274, А275: |  |
| 60 км/ч | 9,8 |
| 80 км/ч | 12,1 |

1) Фактическая масса ТС указывается в сопроводительной документации на автомобиль.

2) Для автомобилей со стальной платформой.

3) Для автомобилей с алюминиевой платформой.

| Параметры | Модель автомобиля |
| --- | --- |
|  | A22R22/ A22R23 | A22R32/ A22R33 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 |
| Углы свеса (с нагрузкой), град.: |  |  |
| передний | 22 |
| задний | 16 | 15 |
| Максимальный подъём, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 26 |
| Погрузочная высота, мм | 975 |

| Параметры | Модель автомобиля |
| --- | --- |
|  | A31R22/ A31R23 | A32R22/ A32R23 |
| Количество мест (включая водителя), чел | 3 | 7 |
| Технически допустимая максимальная масса автомобиля1), кг | 3465 – 3500/ 3355 – 3500 | 3500/ 3470 – 3500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг |  |  |
| с дв. ISF2.8 Евро-4 | 2470 | 2585 |
| с дв. ISF2.8 Евро-5 | 2490 | 2605 |
| с дв. TDI 2.0 | 2440 | 2555 |
| с дв. А274, А275 | 2360 | 2475 |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей автомобиля, кг: |  |  |
| переднюю | 1550 |
| заднюю | 2600 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
| Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,7 |
| Контрольный расход топлива (замеряется по специальной методике) при движении с постоянной скоростью, л/100 км |  |
| c дв. ISF2.8: |  |
| 60 км/ч | 8,5 |
| 80 км/ч | 10,3 |
| с дв. TDI 2.0: |  |
| 60 км/ч | 8,1 |
| 80 км/ч | 9,7 |
| с дв. А274, А275: |  |
| 60 км/ч | 9,8 |
| 80 км/ч | 12,1 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 |
| Углы свеса (с нагрузкой), град.: |  |
| передний | 22 |
| задний | 14 |
| Максимальный подъём, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 26 |
| Погрузочная высота, мм | 730 |

1) Фактическая масса ТС указывается в сопроводительной документации на автомобиль.

| Параметры | Модель автомобиля |
| --- | --- |
|  | A31R32/ A31R33 | A32R32/ A32R33 |
| Количество мест (включая водителя), чел | 3 | 7 |
| Технически допустимая максимальная масса автомобиля1), кг | 3500/ 3450 – 3500 | 3500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг |  |  |
| с дв. ISF2.8 Евро-4 | 2565 | 2680 |
| с дв. ISF2.8 Евро-5 | 2585 | 2700 |
| с дв. TDI 2.0 | 2535 | 2650 |
| с дв. А274, А275 | 2455 | 2570 |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей автомобиля, кг: |  |  |
| переднюю | 1650/1550 | 1650 |
| заднюю | 2600 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
| Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 6,5 |
| Контрольный расход топлива (замеряется по специальной методике) при движении с постоянной скоростью, л/100 км: |  |
| c дв. ISF2.8: |  |
| 60 км/ч | 8,5 |
| 80 км/ч | 10,3 |
| с дв. TDI 2.0: |  |
| 60 км/ч | 8,1 |
| 80 км/ч | 9,7 |
| с дв. А274, А275: |  |
| 60 км/ч | 9,8 |
| 80 км/ч | 12,1 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 |
| Углы свеса (с нагрузкой), град.: |  |
| передний | 22 |
| задний | 14 |
| Максимальный подъём, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 26 |
| Погрузочная высота, мм | 730 |

1) Фактическая масса ТС указывается в сопроводительной документации на автомобиль.

| Параметры | Модель автомобиля |
| --- | --- |
|  | A65R22/ A65R23 |
| Класс автобуса | А |
| Пассажировместимость, чел | 14 |
| в т.ч. сидящих пассажиров, чел | 13 |
| Технически допустимая максимальная масса автомобиля1), кг | 4200 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг: |  |
| с дв. ISF2.8 Евро-4 | 2760 |
| с дв. ISF2.8 Евро-5 | 2780 |
| с дв. А275 | 2650 |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей автомобиля, кг: |  |
| переднюю | 1650 |
| заднюю | 2670 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
| Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,7 |
| Контрольный расход топлива (замеряется по специальной методике) при движении с постоянной скоростью, л/100 км: |  |
| 60 км/ч, с дв. ISF2.8 Евро-4 | 8,1 |
| 80 км/ч, с дв. ISF2.8 Евро-4 | 11,0 |
| 60 км/ч, с дв. ISF2.8 Евро-5 | 9,1 |
| 80 км/ч, с дв. ISF2.8 Евро-5 | 12,0 |
| 60 км/ч, с дв. А275 | 10,0 |
| 80 км/ч, с дв. А275 | 12,4 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 (1202)) |
| Углы свеса (с нагрузкой), град.: |  |
| передний | 24 |
| задний | 10 |
| Максимальный подъём, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 26 |

1) Фактическая масса ТС указывается в сопроводительной документации на автомобиль.

2) Для автомобилей с дв. ISF2.8s5F148.

| Параметры | Модель автомобиля |
| --- | --- |
|  | A65R32/ A65R33 | A62R32/ A62R33 |
| Класс автобуса | A | B |
| Пассажировместимость, чел | 17 | 22 | 16 |
| в т.ч. сидящих пассажиров, чел | 14 или 16 | 16 |
| Технически допустимая максимальная масса автомобиля1), кг | 4200 | 4600 | 4200 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг: |  |
| с дв. ISF2.8 Евро-4 | 2990 | – | 2990 |
| с дв. ISF2.8 Евро-5 | 3010 | 3040 | 3010 |
| с дв. А275 | 2880 | – | 2880 |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей автомобиля, кг: |  |
| переднюю | 1650 | 1650 | 1650 |
| заднюю | 2670 | 3300 | 2670 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
| Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 6,5 |
| Контрольный расход топлива (замеряется по специальной методике) при движении с постоянной скоростью, л/100 км: |  |
| 60 км/ч, с дв. ISF2.8 Евро-4 | 8,1 |
| 80 км/ч, с дв. ISF2.8 Евро-4 | 11,0 |
| 60 км/ч, с дв. ISF2.8 Евро-5 | 9,1 |
| 80 км/ч, с дв. ISF2.8 Евро-5 | 12,0 |
| 60 км/ч, с дв. А275 | 10,0 |
| 80 км/ч, с дв. А275 | 12,4 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 (1202)) |
| Углы свеса (с нагрузкой), град.: |  |
| передний | 24 |
| задний | 10 |
| Максимальный подъём, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 26 |

1) Фактическая масса ТС указывается в сопроводительной документации на автомобиль.

2) Для автомобилей с дв. ISF2.8s5F148.

| Параметры | Модель автомобиля |
| --- | --- |
|  | C41R92/ C45R92 | C42R92/ C46R92 |
| Количество мест (включая водителя), чел | 3 | 7 |
| Технически допустимая максимальная масса автомобиля1), кг | 4600 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг |  |
| с дв. ISF2.8s4R148 | 2380/2655 | 2480/2780 |
| с дв. ISF2.8s5161P | 2400/2675 | 2500/2800 |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей автомобиля, кг: |  |
| переднюю | 1650 |
| заднюю | 3300 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
| Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 6,5 |
| Контрольный расход топлива (замеряется по специальной методике) при движении с постоянной скоростью, л/100 км: |  |
| 60 км/ч, с дв. ISF2.8s4R148 | 9,0/9,4 |
| 80 км/ч, с дв. ISF2.8s4R148 | 11,6/12,4 |
| 60 км/ч, с дв. ISF2.8s5161P | 10,0/10,4 |
| 80 км/ч, с дв. ISF2.8s5161P | 12,6/13,4 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 120 |
| Углы свеса (с нагрузкой), град.: |  |
| передний | 24/22 | 23/22 |
| задний | 14/17 | 15/17 |
| Максимальный подъём, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 26 |

1) Фактическая масса ТС указывается в сопроводительной документации на автомобиль.

| Параметры | Модель автомобиля |
| --- | --- |
|  | C45R02 | C46R02 |
| Количество мест (включая водителя), чел | 3 | 7 |
| Технически допустимая максимальная масса автомобиля1), кг | 4600 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг |  |
| с дв. ISF2.8s4R148 | 2785 | 2910 |
| с дв. ISF2.8s5161P | 2805 | 2930 |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей автомобиля, кг: |  |
| переднюю | 1650 |
| заднюю | 3300 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
| Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 6,8 |
| Контрольный расход топлива (замеряется по специальной методике) при движении с постоянной скоростью, л/100 км: |  |
| 60 км/ч, с дв. ISF2.8s4R148 | 9,4 |
| 80 км/ч, с дв. ISF2.8s4R148 | 12,4 |
| 60 км/ч, с дв. ISF2.8s5161P | 10,4 |
| 80 км/ч, с дв. ISF2.8s5161P | 13,4 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 120 |
| Углы свеса (с нагрузкой), град.: |  |
| передний | 23 |
| задний | 12 |
| Максимальный подъём, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 26 |

1) Фактическая масса ТС указывается в сопроводительной документации на автомобиль.

| Параметры | Модель автомобиля |
| --- | --- |
|  | A65R52 |
| Класс автобуса | А |
| Пассажировместимость, чел | 22 |
| в т.ч. сидящих пассажиров, чел | 17 | 19 |
| Технически допустимая максимальная масса автомобиля1), кг | 4600 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг: | 3245 |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей автомобиля, кг: |  |
| переднюю | 1650 |
| заднюю | 3300 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
| Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 6,8 |
| Контрольный расход топлива (замеряется по специальной методике) при движении с постоянной скоростью, л/100 км: |  |
| 60 км/ч | 9,1 |
| 80 км/ч | 12,0 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 120 |
| Углы свеса (с нагрузкой), град.: |  |
| передний | 24 |
| задний | 9 |
| Максимальный подъём, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 26 |

1) Фактическая масса ТС указывается в сопроводительной документации на автомобиль.

ДВИГАТЕЛЬ

| Модель | ISF2.8s4129Р | ISF2.8s4R148 | ISF2.8s5129Р | ISF2.8s5161Р | ISF2.8s5F148 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экологический класс | 4 | 5 |
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 94х100 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 |
| Степень сжатия | 16,5 | 16,9 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 88,3 (120) | 110 (149,6) | 88,3 (120) | 110 (149,6) | 102,7 (139,7) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3600 | 3400 | 3600 | 3400 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м) | 270 (27,5) | 330 (33,6) | 270 (27,5) | 320 (32,6) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1400-3000 | 1800-2600 | 1200-3000 | 1400-3000 | 1400-2700 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: |  |
| минимальная (nmin. хх) | 750±50 | 800±50 |
| максимальная (nmax. хх) | 4500 | 3800 |
| Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое |

| Модель | TDI 2.0 |
| --- | --- |
| Экологический класс | 5 |
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 81х95,5 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 1,968 |
| Степень сжатия | 15,5 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 100 (136) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3500 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м) | 340 (34,6) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2000 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: |  |
| минимальная (nmin. хх) | 830±50 |
| повышенная (nпов. хх) | 4600±200 |
| Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое |

| Модель | А274 | А275 |
| --- | --- | --- |
| Экологический класс | 4 | 5 |
| Тип | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 96,5х92 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,69 |
| Степень сжатия | 10,0 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 78,5 (106,8) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 4000 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м) | 220,5 (22,5) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2350±150 |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
| Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: |  |
| минимальная (nmin. хх) | 800±50 |
| повышенная (nпов. хх) | 3000 |
| Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое |

ТРАНСМИССИЯ

| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом |
| --- | --- |
| Коробка передач | Механическая, 6-ступенчатая |
|  | Передаточные числа: |
|  | 1 передача – 5,065 |
|  | 2 передача – 2,780 |
|  | 3 передача – 1,591 |
|  | 4 передача – 1,0 |
|  | 5 передача – 0,807 |
|  | 6 передача – 0,643 |
|  | Задний ход – 4,383 |
| Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой |
| Задний мост: |  |
| главная передача | Гипоидная, передаточное число – 4,3 или 4,556 или 5,125 |
| дифференциал | Конический, шестеренчатый |

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

| Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16H2 |
| --- | --- |
| Шины | Пневматические, радиальные, бескамерные, размером 185/75R16C |
| Подвеска: |  |
| передняя | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Амортизаторы | Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия |

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

| Рулевой механизм | Интегральный (с ГУР), реечного типа |
| --- | --- |
| Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия |
| Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона |

ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

| Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем |
| --- | --- |
| Тормозные механизмы: |  |
| передних колес | Дисковые |
| задних колес | Дисковые |
| Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы |
| Стояночная тормозная система | С электромеханическим приводом к тормозным механизмам задних колес |

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

| Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Генератор: |  |
| ISF2.8 | 5272666 или 5318121 |
| TDI 2.0 | A21R22.3701010 |
| Evotech | 5122.3771-50 или 32182.3771 |
| Стартер: |  |
| ISF2.8 | 5311304 или 5340730 |
| TDI 2.0 | A21R22.3708010 |
| Evotech | 11.131.675 |
| Аккумуляторная батарея: |  |
| ISF2.8 и TDI 2.0 | 6СТ-75VL или 6СТ-85VL |
| Evotech | 6СТ-66LR или 6СТ-66VL |

КАБИНА И ПЛАТФОРМА

| Кабина | Металлическая, двухдверная, трехместная (для A21R22, A21R23, A21R32, A21R33 и C41R92) Металлическая, трехдверная, семиместная (для A22R22, A22R23, A22R32, A22R33 и C42R92) |
| --- | --- |
| Платформа | Металлическая, с откидным задним и боковыми бортами |
| Габаритные размеры платформы (внутренние), мм: |  |
| со стальной платформой: |  |
| длина | 3090 (для A21R22, A21R23, A22R32, A22R33 и C42R92) 4168 (для A21R32, A21R33 и С41R92) 2339 (для A22R22 и A22R23) |
| ширина | 1978/2078* |
| высота | 400 |
| с алюминиевой платформой: |  |
| длина | 3113 (для A21R22, A21R23, A22R32 и A22R33) 4190 (для A21R32 и A21R33) 2362 (для A22R22 и A22R23) |
| ширина | 2105 (для A21R22, A21R23, A22R32 и A22R33) 1999 (для A21R32, A21R33, A22R22 и A22R23) |
| высота | 388 |

* Для автомобилей C41R92, C42R92 и автомобилей с платформой увеличенного размера.

КУЗОВ

| Кузов | Цельнометаллический, полукапотный, имеет пять дверей – две распашные двери кабины, боковую сдвижную и две распашные задние двери салона |
| --- | --- |
| Кабина | Трех- или семиместная |
| Габаритные размеры (внутренние) грузового салона автофургона, мм: | A31R22, A31R23/ A32R22, A32R23 | A31R32, A31R33, C45R92/ A32R32, A32R33, C46R92 | C45R02/ C46R02 |
| длина | 3031/2400 | 3631/3000 | 4331/3700 |
| ширина | 1860 | 1860 | 1860 |
| высота | 1927 | 1927 | 1927 |
| Объем грузового салона фургона, м3 | 11,5/7,5 | 13,5/9,5 | 15,3/11,3 |

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ

| Давление воздуха в шинах, кПа (кгс/см2): |  |
| --- | --- |
| A21R22, A21R23, A21R33, A22R23, A31R23 |  |
| передних колес | 350+10 (3,6+0,1) |
| задних колес | 290+10 (3,0+0,1) |
| запасного колеса | 350+10 (3,6+0,1) |
| A21R32, A22R22 |  |
| передних колес | 370+10 (3,8+0,1) |
| задних колес | 290+10 (3,0+0,1) |
| запасного колеса | 370+10 (3,8+0,1) |
| A22R32 |  |
| передних колес | 420+10 (4,3+0,1) |
| задних колес | 270+10 (2,8+0,1) |
| запасного колеса | 420+10 (4,3+0,1) |
| A31R22, A31R33, A32R23 |  |
| передних колес | 350+10 (3,6+0,1) |
| задних колес | 280+10 (2,9+0,1) |
| запасного колеса | 350+10 (3,6+0,1) |
| A31R32, A32R22 (ISF2.8) и A22R33 |  |
| передних колес | 390+10 (4,0+0,1) |
| задних колес | 270+10 (2,8+0,1) |
| запасного колеса | 390+10 (4,0+0,1) |
| A31R32 (TDI 2.0) |  |
| передних колес | 370+10 (3,8+0,1) |
| задних колес | 290+10 (3,0+0,1) |
| запасного колеса | 370+10 (3,8+0,1) |
| A32R22 (TDI 2.0) |  |
| передних колес | 370+10 (3,8+0,1) |
| задних колес | 270+10 (2,8+0,1) |
| запасного колеса | 370+10 (3,8+0,1) |
| A32R32 (TDI 2.0) |  |
| передних колес | 410+10 (4,2+0,1) |
| задних колес | 270+10 (2,8+0,1) |
| запасного колеса | 410+10 (4,2+0,1) |
| A32R32 (ISF2.8) и A32R33 |  |
| передних колес | 420+10 (4,3+0,1) |
| задних колес | 260+10 (2,7+0,1) |
| запасного колеса | 420+10 (4,3+0,1) |
| A65R22 и A65R23 |  |
| передних колес | 350+10 (3,6+0,1) |
| задних колес | 300+10 (3,1+0,1) |
| запасного колеса | 350+10 (3,6+0,1) |
| A65R32 (4,2 т) и A62R32 |  |
| передних колес | 420+10 (4,3+0,1) |
| задних колес | 330+10 (3,4+0,1) |
| запасного колеса | 420+10 (4,3+0,1) |
| A65R32 (4,6 т) |  |
| передних колес | 430+10 (4,4+0,1) |
| задних колес | 390+10 (4,0+0,1) |
| запасного колеса | 430+10 (4,4+0,1) |
| A65R33 и A62R33 |  |
| передних колес | 370+10 (3,8+0,1) |
| задних колес | 340+10 (3,5+0,1) |
| запасного колеса | 370+10 (3,8+0,1) |
| C41R92 |  |
| передних колес | 390+10 (4,0+0,1) |
| задних колес | 430+10 (4,4+0,1) |
| запасного колеса | 430+10 (4,4+0,1) |
| C42R92, C45R92, C46R92, C46R02 |  |
| передних колес | 430+10 (4,4+0,1) |
| задних колес | 410+10 (4,2+0,1) |
| запасного колеса | 430+10 (4,4+0,1) |
| C45R02 |  |
| передних колес | 410+10 (4,2+0,1) |
| задних колес | 410+10 (4,2+0,1) |
| запасного колеса | 410+10 (4,2+0,1) |
| A65R52 |  |
| передних колес | 410+10 (4,2+0,1) |
| задних колес | 440+10 (4,5+0,1) |
| запасного колеса | 440+10 (4,5+0,1) |
| Минимальная рекомендуемая рабочая температура охлаждающей жидкости, °С: |  |
| ISF2.8 | 71 |
| TDI 2.0 | 87 |
| Evotech | 80 |
| Максимально допустимая температура охлаждающей жидкости, °С | 110 |
| Свободный ход педали сцепления, мм | 6,0-8,5 |
| Минимально допустимая толщина фрикционного слоя, мм: |  |
| для колодок передних дисковых тормозов | 2,0 |
| для колодок задних дисковых тормозов | 2,0 |
| Уклон, на котором автомобиль с полной нагрузкой должен удерживаться стояночной тормозной системой, не менее, % | 16 |
| Установка передних колес (для снаряженного автомобиля): |  |
| угол продольного наклона оси поворота колес | +3°±1° |
| разница углов левого и правого колес | не более 30′ |
| угол развала каждого колеса | -0˚22'…+0˚3' (-0˚12'…-0˚7')* |
| схождение каждого колеса | -0˚4'…+0˚1' (-0˚4'…-0˚1')* |
| Суммарный люфт в рулевом управлении, не более (методика проверки по ГОСТ 33997-2016) | 25° (20° для автобусов) |

* Значения углов для установки оператором сервисного предприятия.